УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Энергия»

__________ /И.И. Иванов/

«___» ___________ 20__г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ООО «Энергия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначается и освобождается от должности  директором.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначается из числа инженерно-технических работников, имеющих соответствующую квалификацию и профильное образование, прошедшего проверку знаний Правил в органах государственного энергетического надзора.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок руководствуется:

- "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок";

- "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей";

- "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением

пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С) ";

- действующими инструкциями, правилами, схемами другой нормативно технической документацией.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предприятия является штатной единицей и подчиняется руководителю предприятия.

На время отсутствия ответственного лица (отпуск, командировка, болезнь) исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом на другого инженерно-технического работника, прошедшего проверку знаний Правил в органах государственного энергетического надзора.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации обеспечивает:

- содержание тепловых энергоустановок в работоспособном и технически исправном состоянии; эксплуатацию их в соответствии с требованиями Правил техники эксплуатации тепловых энергоустановок, правил техники безопасности и другой нормативно-технической документацией;

- соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем теплоснабжения;

- рациональное расходование топливо-энергетических ресурсов; разработку и выполнение нормативов их расходования;

- учет и анализ технико-экономических показателей тепловых энергоустановок;

- разработку мероприятий по снижению расхода топливо-энергетических ресурсов;

- эксплуатацию и внедрение автоматизированных систем и приборов контроля и регулирования гидравлических и тепловых режимов, а также учет тепловой энергии и теплоносителя;

- своевременное техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок;

- ведение установленной статистической отчетности;

- разработку должностных инструкций и инструкций по эксплуатации;

- подготовку персонала и проверку его знаний настоящих Правил, Правил техники безопасности, должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, охране труда и других нормативно-технических документов;

- разработку энергетических балансов организации и их анализ в соответствии с установленными требованиями;

- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловые энергоустановки;

- разработку, а также специализированных проектных и наладочных организаций, перспективных планов снижения энергоемкости выпускаемой продукции; внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, утилизационных установок, использующих тепловые вторичные энергоресурсы, а также нетрадиционных способов получения энергии;

- приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок;

- выполнение предписаний в установленные сроки и своевременное предоставление информации о ходе выполнения указанных предписаний в органы государственного надзора;

- своевременное предоставление в органы госэнергонадзора информации о расследовании произошедших технологических нарушениях (авариях и инцидентов) в работе тепловых энергоустановок и несчастных случаях, связанных с их эксплуатацией.

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации должен:

- Выполнять свои должностные обязанности.

- Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного на предприятии.

- Соблюдать требования эксплуатационной инструкции.

- Должен уметь оказывать до врачебную помощь пострадавшего при несчастном случае.

- Знать местоположение средств оказания до врачебной помощи.

- Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, путями эвакуации в случае аварии или пожара.

За не выполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок несет ответственность согласно действующего законодательства.

3. ПРАВА

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации имеет право:

- Требовать выполнения всех мероприятий, обеспечивающие безопасность работ и инструкций.

- Давать распоряжения персоналу службы, направленные на обеспечение выполнения им своих функций по безопасной, качественной эксплуатации и ремонту энергетического оборудования в соответствии с нормативными документами и законами РФ, требовать их неукоснительного выполнения.

- Отстранять от работы в действующих установках лиц, нарушающих ПТЭТЭУ, ПТБ ЭТУиТСП и др. НТД, не прошедших проверку знаний "Правил" или просрочивших очередную аттестацию.

- Производить отключения или запрещать включение энергооборудования в случаях грубого нарушения "Правил"  или находящегося в состоянии, при котором создается угроза аварии или несчастного случая.

- Давать предложения по привлечению подчиненных к дисциплинарной ответственности и представлять их к поощрению.

- Докладывать руководителю предприятия о технических неполадках и нарушениях безопасности эксплуатации оборудования.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной  несет ответственность:

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.

- За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

- За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

- За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на предприятии.

Согласовано:

Главный инженер							        С.С. Сидоров

Инженер по ОТ								      В.В. Васечкин